## Slide 1
FP8 量化通信接入方案
Ulysses 序列并行 · Ascend NPU · FP8 量化通信
模型：Wan2.2（视频生成）
序列并行度 SP = 4 · 注意力头数 N = 40 · 2026.03
Profiler 数据说明
Before = BF16 BSND alltoall（基线）
After = FP8 BSND alltoall（代码确认：scatter_idx=2）

## Slide 2
方案背景 & 设计决策
Wan2.2 | SP=4 | N=40
▌ 为什么做 FP8 量化通信
• Ulysses SP 每层 3 路 All-to-All（Q / K / V），通信量随 SP 线性增长
• BF16 QKV A2A 实测 3,010 µs，是 attention 关键瓶颈
• FP8 量化：2B/elem → 1B/elem，通信量减半
• 配合 NPU FP8 FA kernel，attention 全段加速
▌ 为什么选 BSND 方向
alltoall 方向 | 内部 .contiguous() 次数 | 结论
BSND scatter N → gather S | 2 次 | ✓ 选定方案
BNSD scatter S → gather N | 3 次（多 pre-A2A copy） | ✗ 放弃
Q/K/V 各 1 路 A2A，BNSD 方向每路多 1 次大 tensor 内存拷贝
→ 3 路 × 多 1 次 = 理论额外拷贝开销显著，代码已固定为 BSND 方向
▌ 正交旋转矩阵（QuaRot）
FP8 量化会截断尾部精度，但 Q/K 的 outlier 分布不均，
直接量化导致注意力分数误差偏大。
→ 量化前对 Q/K 左乘正交旋转矩阵 R：
• R 由 QR 分解生成（seed=42），各层各卡共享
• Q/K 共用同一 R，保证 Q·R·(K·R)ᵀ = QKᵀ 数值不变
• 旋转后数值分布更均匀，FP8 量化误差显著降低
▌ Scale All-to-All & Trim
fa_block_quant_preprocess 输出 scale 形状：
[B, N, ⌈S_local / bs⌉, 1]（始终 BNSD 风格）
Scale alltoall 方向：scatter N(dim=1) → gather blocks(dim=2)
alltoall 后：[B, N/P, P × ⌈S_local/bs⌉, 1] → 需 trim！
原因：P × ⌈S_local/bs⌉ ≥ ⌈S_full/bs⌉，最多多 1 块
操作：scale[:, :, :⌈S_full/bs⌉, :].contiguous()
不 trim 或不 .contiguous() → FA kernel 读到越界 scale → 数值错误

## Slide 3
性能对比 · 非 Overlap 场景
Before=BF16 BSND | After=FP8 BSND
▌ 关键算子耗时对比（同一 Transformer 层，N=40，SP=4）
阶段 | Before（BF16 BSND） | After（FP8 BSND） | 变化
QKV A2A 耗时（3 次合计） | 3,010 µs | 1,507 µs | ↓ 50%
Scale A2A（3 次） | — | ~15 µs | +15 µs
per-head FP8 量化（×10 头） | ~1,310 µs | 0 µs | ↓ 1,310 µs
量化预处理（一次性，循环外） | — | ~1,158 µs | +1,158 µs
post-A2A 转置（BSND→BNSD） | — | ~243 µs | +243 µs
通信+量化 净收益 |  |  | ≈ −1,397 µs
① post-A2A 转置（+243µs）为 A2A 后 BSND→BNSD 格式转换，供 FA kernel 使用
② 输出 All-to-All 两方案均为 BF16 BSND，耗时相同（~968 µs），不计入收益
▌ A2A 耗时对比
BF16 Q A2A
1044
FP8 Q A2A
491
BF16 K A2A
978
FP8 K A2A
524
BF16 V A2A
988
FP8 V A2A
492
FP8 通信量 ×½
实测 A2A 降低约 50%
与理论一致

## Slide 4
核心数据流 & 接入 Checklist
FP8 BSND 最终方案
▌ 数据流对比 Before vs After
Before (BF16 A2A)
After (FP8 A2A)
输入 BSND [B,S_local,N,D] BF16
▼
all_to_all_4D(BF16, s=2,g=1) → BF16 [B,S_full,N/P,D]
▼
.transpose(1,2).contiguous() → BNSD .split(1,dim=1)
▼
for head_i in range(N/P): Q/K × R fa_block_quant_preprocess npu_fused_infer_attn_score_v2 .transpose(1,2) → BSND
▼
.cat(dim=2) → BSND [B,S_full,N/P,D]
▼
all_to_all_4D(BF16, s=1,g=2) → BF16 [B,S_local,N,D]
▼
输入 BSND [B,S_local,N,D] BF16
▼
Q/K × R (整体，循环外) fa_block_quant_preprocess(BSND) → FP8 + scale
▼
all_to_all_4D(FP8, s=2,g=1) ↓50% all_to_all_4D(scale, s=1,g=2)+trim
▼
.transpose(1,2).contiguous() → BNSD .split(1,dim=1)
▼
for head_i in range(N/P): npu_fused_infer_attn_score_v2 (quant_mode=7, dequant_scale_*) .transpose(1,2) → BSND
▼
.cat(dim=2) → BSND [B,S_full,N/P,D]
▼
all_to_all_4D(BF16, s=1,g=2) → BF16 [B,S_local,N,D]
▼
▌ 接入 Checklist
正交旋转矩阵：seed=42，torch.linalg.qr
Q/K 共用同一矩阵，类级缓存，各卡一致
量化前保存 origin_dtype
FA out_dtype=origin_dtype（不能用 FP8 tensor 的 dtype）
fa_block_quant_preprocess(layout="BSND")
Q block_size=128 / K/V block_size=256
all_to_all_4D(FP8, scatter=2, gather=1) ← BSND
Scale A2A(scatter=1, gather=2) + trim + .contiguous()
FA 前 .transpose(1,2) → BNSD；FA 后 .transpose(1,2) → BSND
FA kernel: npu_fused_infer_attention_score_v2
Overlap：FP8 A2A 需逐头异步触发（当前 BSND 批量方案有缺陷）

## Slide 5
【附录】Overlap 场景分析
Before=BF16 per-head | After=FP8 BSND batch
▌ 机制与性能对比
指标 | Before（BF16 per-head） | After（FP8 BSND）
A2A 总路数 | 30 路（逐头异步） | 60 路（批量同步）
A2A 触发时机 | 头 i A2A 与 FA[i-1] 并行 | 33 路在 FA[0] 前同步完成 27 路在 FA[0] 后同步完成 27 路在 FA[0] 后同步完成
FA[0] 前等待 | 首头 A2A 触发后 ~776µs | 全部 A2A 完成后 ~19,000µs
FA[0] wait | 211 µs | 136 µs
FA[1-9] wait 均值 | ~168 µs ✓ | ~530 µs ✗
FA 总耗时 | ~64,082 µs（BF16 FA） | ~61,134 µs（FP8 FA 更快）
▌ 根因
FP8 A2A 批量同步执行：27 路（heads 1-9）在 FA[0] 后统一发射
→ FA[1-9] 在全部 A2A 完成后才能开始，完全无流水线重叠
FP8 FA kernel 本身更快（−2,948 µs），但串行化抵消收益
改进方向：FP8 A2A 改为逐头异步触发（类 Before 的 AsStrided 模式）
▌ 逐头 FA Wait 时间（µs）
头 | Before wait | After wait | Before dur. | After dur.
FA[0] | 211 | 136 | 4,719 | 4,843
FA[1] | 207 | 541 | 4,722 | 4,900
FA[2] | 144 | 622 | 4,764 | 4,921
FA[3] | 257 | 491 | 5,799 | 4,923
FA[4] | 223 | 498 | 5,718 | 5,382
FA[5] | 147 | 609 | 8,949 | 5,566
FA[6] | 155 | 513 | 7,721 | 5,985
FA[7] | 142 | 496 | 6,116 | 6,079
FA[8] | 134 | 477 | 5,988 | 8,134
FA[9] | 142 | 527 | 9,587 | 10,400
合计/均值 | ~176 | ~491 | 64,082 | 61,134
wait：FA kernel 在队列等待上一 op 的调度延迟（非 A2A 等待）
dur：FA kernel 实际执行时长